| Unternehmen | Gefährdungsbeurteilung( Grünpflege / Mäharbeiten | Dok-Nr.: | GBU-W-F001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ersteller: |  |
|  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Grünpflege |
| Tätigkeiten: | Mäharbeiten |
| Rechtsvorschrift/ Information | VSG 1.1, VSG 3.1, VSG 4.2, Broschüre: Grünpflege im Gartenbau |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Schneiden ▪ Stillsetzen der Mähmaschine vor Einstell-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten (Bedienungsanleitung beachten, Zündkerzenstecker ziehen) ▪ Sicherheitsschuhe S2 oder S4 verwenden ▪ Arbeitshandschuhe tragen | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Umstürzen, Stürzen ▪ bezüglich zulässigem Neigungswinkel Herstellerangaben der Mähmaschine beachten ▪ in Schichtlinien mähen (parallel zur Böschungskrone) ▪ an steilen Böschungen Steigeisen verwenden ▪ handgeführte Mäher ggf. durch Hilfsperson mittels Halteseil sichern | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Haltearbeit ▪ folgende richtige Einstellung an Mähmaschine beachten: - Führungsholm beim handgeführten Sichelmäher - Fahrersitz zu Bedienelementen und auf das Körpergewicht des Fahrers beim Aufsitzrasenmäher - Tragehilfen bei Freischneidern (gleichmäßige Belastung) | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Unkontrolliert bewegte Teile ▪ Mähfläche vor dem Maschineneinsatz nach Fremdkörpern absuchen ▪ Sicherheitsabstände zu Personen und Gegenständen nach Herstellerangaben einhalten ▪ Mähwerk außerhalb der Mähflächen ausschalten ▪ beim Schärfen der Schneidwerkzeuge auf Gleichmäßigkeit achten (Auswuchten) | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Gefährdung im Straßenverkehr ▪ ordnungsgemäße Sicherung und Beschilderung der Baustelle (RAS beachten) im Verkehrsbereich ▪ mit zuständiger Behörde abstimmen ▪ Warnkleidung tragen | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | UV-Strahlung ▪ Beschattung herstellen ▪ Belastungszeiten senken ▪ Sonnenschutzkleidung tragen ▪ Sonnenschutzmittel verwenden | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Witterungseinflüsse ▪ Wetterschutzkleidung tragen | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Kontakt zu Ottokraftstoff (Gase, Dämpfe, Hautkontakt) ▪ Akkugeräte verwenden ▪ Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) verwenden ▪ Sicherheitseinfüllstutzen verwenden ▪ Einweggebinde verwenden | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | Ort, Datum | Unterschrift |

# Footnotes

( Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibration und Psychische Belastungen