Checkliste

- Reinigung von Behältern in Biogasanlagen -

Warum Behälterreinigung?

Behälter in Biogasanlagen (z.B. Vorgruben, Fermenter, Nachgärbehälter oder Gärproduktlager) müssen aufgrund von Wartungsarbeiten oder zum Entfernen von Störstoffablagerungen regelmäßig geöffnet und gereinigt werden. Im Rahmen einer Behälterreinigung müssen ggf. im Behälter verbliebene Restmengen an Gärsubstraten und Restmengen von Biogas vollständig oder bis auf ein ungefährliches Maß beseitigt werden. Selbst nach ausreichender, vorheriger Belüftung und sorgfältiger Freimessung des Arbeitsbereiches kann weiterhin Gefahr für Leben und Gesundheit der Beschäftigten oder beauftragten Fremdfirmen bestehen: Beim Durchwaten der am Behälterboden stehenden Substrat-Restmenge, beim Bewegen des Substrates mit Hilfsmitteln - insbesondere beim Bewegen des Substrates durch Saug- und Spülvorgänge - kann Biogas freigesetzt werden.

Im unmittelbaren Arbeitsbereich der Beschäftigten können Gasbestandteile wie z.B. Methan, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und Ammoniak auftreten. Sofern wirksame Zündquellen vorhanden sind bzw. kein geeigneter Atemschutz eingesetzt wird ist mit Explosions-, Erstickungs- und Vergiftungsgefahren zu rechnen. Eine Verdünnung über eine technische Lüftung kann ggf. nicht schnell genug erfolgen. Trotz Einsatz einer kontinuierlichen, schnell ansprechenden Überwachung der Raumluft im Arbeitsbereich kann dieser ggf. nicht schnell genug verlassen werden. Das Arbeitsverfahren kann nur über eine Kombination aus sicherheitstechnischen, organisatorischen und verhaltensbezogenen Maßnahmen sowie durch Einsatz geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA) sicher ausgeführt werden.

Diese Checkliste soll eine Hilfestellung bei der Erstellung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung für das Arbeitsverfahren „Reinigen von Behältern“ geben. Beim Verwenden der Vorlage ist zu prüfen, ob ggf. weitere Gefährdungen bestehen und in die Dokumentation aufgenommen werden müssen. Die Vorlage kann als ungeschütztes Word-Dokument hierfür beliebig angepasst und weiterentwickelt werden.

Die Gefährdungsbeurteilung muss vor Aufnahme der Arbeiten durchgeführt werden.

Grundsätze für das Erarbeiten der Gefährdungsbeurteilung

- Arbeiten in Behältern im Sinne dieser Handlungshilfe dürfen nicht in Alleinarbeit durchgeführt werden: hierfür muss mindestens ein Sicherungsposten, der mit der/den im Behälter arbeitenden Person/en ständige Verbindung hält, vorgesehen werden. Im Hinblick auf das Gefährdungspotential der sonstigen, ausserhalb von Behältern verrichteten Tätigkeiten sollten  auch hier keine der dort anfallenden Tätigkeiten in Alleinarbeit ausgeführt werden.

- Diese Handlungshilfe gilt ausschließlich für die Behälterreinigung. Sich an die Reinigung anschließende Instandhaltungsarbeiten (z.B. Versiegelungs- und Beschichtungsarbeiten, Reparaturarbeiten an Rührwerken oder Behälterheizungen) müssen in einer separaten Gefährdungsbeurteilung betrachtet werden.

- Wenn in der Gefährdungsbeurteilung ein „Nein“ angekreuzt wird, besteht Handlungsbedarf! Hieraus folgt: bei einem „Nein“ muss auch fachliche Hilfe (z.B. fachkundige und erfahrene Unternehmen) in Anspruch genommen werden.

- Arbeiten in Behältern sind gefährliche Arbeiten i. S. d. Unfallverhütungsvorschriften und des   § 22 Jugendarbeitsschutzgesetz. Somit sind hier Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche unter 18 zu beachten. Sind diese gefährlichen Arbeiten zur Erreichung des Ausbildungsziels der Jugendlichen erforderlich, dürfen sie nur unter Aufsicht eines Fachkundigen ausgeführt werden.

- Wesentliche Teile der Gefährdungsbeurteilung dürfen nur von fachkundigen Personen erstellt werden (z.B. Gefährdungen durch Brände/Explosionen, Gefährdungen durch biologische Arbeitsstoffe).Verfügt der Arbeitgeber/Unternehmer nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu lassen. Die Kenntnisse können auch durch mehrere Personen eingebracht werden. Fachkundig können z.B. die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder der Betriebsarzt sein. Im Geltungsbereich dieser Handlungshilfe muss die Fachkunde insbesondere umfassen: Kenntnis der einschlägigen Rechtsvorschriften, der Eigenschaften und sicherheitstechnische Kenngrößen von Biogas, der Handhabung des Arbeitsverfahrens und der verwendeten Arbeitsmittel sowie der anzuwendenden Schutzmaßnahmen.

- Die Gesamtverantwortung für die Gefährdungsbeurteilung liegt immer beim Arbeitgeber/Unternehmer.

Hinweise für die Vergabe von Aufträgen

Soll die Behälterreinigung vollständig oder teilweise an Auftragnehmer vergeben werden, muss hierbei folgendes beachtet werden:

Verkehrssicherungspflicht des Auftraggebers

Der Auftraggeber bleibt - auch wenn der Auftragnehmer den Auftrag alleine ausführt und die Sachherrschaft über den Arbeitsbereich bzw. die Baustelle erhält - im Sinne des § 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) verkehrssicherungspflichtig. Zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht muss der Auftraggeber stichprobenartige Kontrollen durchführen. Der Umfang dieser Kontrollen kann reduziert werden, wenn im Rahmen der

- Lieferantenauswahl zuverlässige, fachkundige und erfahrene Auftragnehmer beauftragt werden. Als Nachweise für Fachkunde und Erfahrung kann folgendes herangezogen werden: Referenzliste, Nachweise über die Teilnahme an einschlägigen Schulungen/Seminaren, Vorlage von Gefährdungsbeurteilungen und Arbeitsanweisungen zum Arbeitsverfahren,

- Auftragserteilung/Bestellung und der Einweisung eine eindeutige Pflichtenzuweisung an den Auftragnehmer durchgeführt wird.

Auszug aus § 15 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) Zusammenarbeit verschiedener Firmen

(1) Sollen in einem Betrieb Fremdfirmen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben, hat der Arbeitgeber als Auftraggeber sicherzustellen, dass nur solche Fremdfirmen herangezogen werden, die über die Fachkenntnisse und Erfahrungen verfügen, die für diese Tätigkeiten erforderlich sind. Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat die Fremdfirmen über Gefahrenquellen und spezifische Verhaltensregeln zu informieren.

(2) Kann bei Tätigkeiten von Beschäftigten eines Arbeitgebers eine Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe nicht ausgeschlossen werden, so haben alle betroffenen Arbeitgeber bei der Durchführung ihrer Gefährdungsbeurteilungen nach § 6 zusammenzuwirken und die Schutzmaßnahmen abzustimmen. Dies ist zu dokumentieren. Die Arbeitgeber haben dabei sicherzustellen, dass Gefährdungen der Beschäftigten aller beteiligten Unternehmen durch Gefahrstoffe wirksam begegnet wird.

(3) Jeder Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass seine Beschäftigten die gemeinsam festgelegten Schutzmaßnahmen anwenden.

(4) Besteht bei Tätigkeiten von Beschäftigten eines Arbeitgebers eine erhöhte Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe, ist durch die beteiligten Arbeitgeber ein Koordinator zu bestellen. Wurde ein Koordinator nach den Bestimmungen der Baustellenverordnung bestellt, gilt die Pflicht nach Satz 1 als erfüllt. Dem Koordinator sind von den beteiligten Arbeitgebern alle erforderlichen sicherheitsrelevanten Informationen sowie Informationen zu den festgelegten Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Die Bestellung eines Koordinators entbindet die Arbeitgeber nicht von ihrer Verantwortung nach dieser Verordnung.

Begriffsbestimmungen: Personen mit besonderen Aufgaben

Aufsichtführender

Der Arbeitgeber/Unternehmer hat vor Aufnahme der Arbeiten eine zuverlässige und mit dem Arbeitsverfahren, den dabei auftretenden Gefährdungen und den erforderlichen Schutzmaßnahmen vertraute Person als Aufsichtführenden zu beauftragen. Der Aufsichtführende hat insbesondere sicherzustellen, dass

- mit den Arbeiten erst begonnen wird, wenn die im Erlaubnisschein, der Gefährdungsbeurteilung bzw. in der Betriebsanweisung festgelegten Maßnahmen getroffen sind,

- eine Freimessung durchgeführt wurde,

- die Arbeitnehmer während der Arbeit die festgelegten Schutzmaßnahmen einhalten, einschließlich der Benutzung von PSA,

- das schnelle Verlassen des Behälters gewährleistet ist,

- Unbefugte von der Arbeitsstelle ferngehalten werden und

- die Sicherheit von Beschäftigten in Notfällen und die Personenrettung gewährleistet sind.

Sicherungsposten

Bei den Arbeiten muss ständige Verbindung mit einem zuverlässigen und unterwiesenen sowie für seine Aufgaben qualifizierten Sicherungsposten bestehen. Der Sicherungsposten muss sich außerhalb des Behälters befinden, jederzeit Hilfe herbeiholen können und mit den festgelegten Rettungsmaßnahmen vertraut sein.

In der Regel kann die ständige Verbindung über eine Sichtverbindung gewährleistet werden. Ist eine Sichtverbindung nicht möglich, kann ein dauernder Kontakt z. B. durch eine Sprechverbindung oder Signalleinen aufrechterhalten werden.

Koordinator

Besteht bei Tätigkeiten von Beschäftigten eines Arbeitgebers/Unternehmers eine Gefährdung von Beschäftigen eines anderen Arbeitgebers/Unternehmers oder einer anderen Arbeitsgruppe eines Unternehmens, ist die Bestellung eines Koordinators notwendig.

Dieser Koordinator ist bei besonderer Gefährdung mit Weisungsbefugnis gegenüber allen Beschäftigten zu bestellen (z.B. im Rahmen der Vertragsgestaltung).

Er hat die zu erfolgenden Tätigkeiten, die sich zeitlich und räumlich überschneiden können, aufeinander abzustimmen.

Arbeitsabläufe der beteiligten Firmen werden, z: B. nach einer Ortsbegehung, aufeinander abgestimmt (Erstellung des Arbeitsablaufplans). Der Koordinator benötigt dazu insbesondere Angaben zum vorgesehenen Arbeitsbeginn, Arbeitsende, zur Personalstärke, zur geplanten Arbeitsweise und die Nennung der (Arbeits-)Verantwortlichen der jeweiligen Fremdfirma. Der Ablauf der Arbeiten laut des festgelegten Plans ist durch ihn zu überwachen.

Der Koordinator muss bei Planabweichungen oder Störungen, bei denen eine gegenseitige Gefährdung eintreten kann, unverzüglich erforderliche Vorkehrungen zur Vermeidung dieser treffen.

| Allgemeine Angaben zur Biogasanlage |
| --- |
| Arbeitgeber/Unternehmer: | Aufgaben übertragen an: |
|  | Zahl der AN (ArbSchG § 6): |
| Datum: | An GBU beteiligte Personen: |
| Unterschriften: |  |
| 1. Grundlegende organisatorische Faktoren |
| Bereich, Tätigkeit | Gefährdung | Schutzmaßnahme | Erfüllt? | Realisierung Wer/wann |
|  |  |  | Ja | Nein | entfällt |  |
| 1.1 Verantwortung |
| Allgemeines | Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen sindnicht oder unklar geregelt | Alle Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten liegen beim Arbeitgeber/Unternehmer (Verantwortlicher der Biogasanlage). Abweichungen von dieser Regel sind schriftlich fixiert. |  |  |  |  |
| Gefährdungs-beurteilung Biogaslage für den normalen Betrieb | Durch Unkenntnis hinsichtlich der Gefahren im Normalbetrieb kann keine unfallfreie Reinigung durchgeführt werden | Die aktuelle Gefährdungsbeurteilung und das aktuelle Explosionsschutzdokument (inklusive Ex-Zonenplan) liegen vor. Ein Brandschutzkonzept (Flucht- und Rettungsplan sowie Übersichtsplan für die Feuerwehr) liegt vor. Eine Brandschutzordnung (Verhaltensregeln für Mitarbeiter) liegt vor. Beim Festlegen der Schutzmaßnahmen für das Arbeitsverfahren wurden die Inhalte der vorstehenden Dokumente berücksichtigt. |  |  |  |  |
| 1.2 Auswahl von Beschäftigten |
| Auswahl von Beschäftigten | Arbeitseinsatz von ungeeignete Personen (Gesundheitsschäden, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz) | Arbeitsmedizinische Vorsorge ist veranlasst. Betriebliche Eignungskriterien (z.B. Ausbildung) sind festgelegt und werden beachtet. Neue Beschäftigte werden gezielt eingearbeitet und begleitet. Es werden nur volljährige Personen für gefährliche Arbeiten eingesetzt. Mutterschutzgesetz wird beachtet. Eine Verständigung in deutscher Sprache ist gewährleistet. |  |  |  |  |
| 1.3 Arbeitsplatzbezogene Unterweisung |
| Unterweisung | Gefahren nicht erkennen und oder Sicherheitsmaßnahmen nicht beachten | Beschäftigte werden vor Aufnahme ihrer Tätigkeit über mögliche Gefahren sowie über Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen. Insbesondere sind dies die Unterweisungen zu Schutzmaßnahmen aus dem Freigabeverfahren, zur Handhabung von Feuerlöscheinrichtungen und zur persönlichen Schutzausrüstung, die gegen tödliche Gefahren und Gesundheitsschäden schützen soll. Dokumentation liegt vor? |  |  |  |  |
| 1.4 Arbeitsplatzbezogene Betriebsanweisung |
| Betriebsan-weisungen | Unvollständige Kenntnis/Übersicht über Gefährdungen und Schutzmaßnahmen | Für die Tätigkeiten erforderliche Betriebsanweisungen liegen vor (z.B. biologische Arbeitsstoffe, Dieselmotoremissionen, Betrieb von Fahrzeugen und Erdbaumaschinen). |  |  |  |  |
| 1.5 Koordinieren von Arbeiten |
| Koordination | Gegenseitige Gefährdung durch unzureichende Abstimmung | Als Koordinator wurde benannt: Der Koordinator ist einzusetzen, wenn Arbeiten von mehreren Unternehmen zusammen verrichtet werden und hierbei gegenseitige Gefährdungen auftreten können. Bei besonderen Gefahren ist der Koordinator mit Weisungsbefugnis ausgestattet. Koordinator und Aufsichtführender müssen zusammenarbeiten. Zuständigkeiten und Aufgaben des Koordinators sind vertraglich vereinbart. |  |  |  |  |
| Fremdfirmen-einsatz | Gefährdung durch ungeeignete Firmen und Mitarbeiter | Es werden nur Fremdfirmen herangezogen, die über die Fachkenntnisse und Erfahrungen verfügen, die für diese Tätigkeiten erforderlich sind (z.B. Referenzen). Fremdfirmen werden vor Arbeitsaufnahme über spezifische Gefährdungen und Verhaltensregeln zu informieren (Einweisung). Ein Einweisungsprotokoll liegt vor. Fremdfirmen sind vom Auftraggeber stichprobenartig zu überwachen. |  |  |  |  |
| 1.6 Benutzung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) |
| Persönliche Schutzaus-rüstung allgemein | Gefährdung durch fehlende Schutzausrüstung | Geeignete/r: Sicherheitsstiefel (S4/S5) werden benutzt. Sicherheitsschuhe (S2/S3) werden benutzt. Schutzkleidung (z.B. Einwegoverall) wird benutzt. Schutzhelm wird benutzt. Schutzhandschuhe werden benutzt. Schutzbrille wird benutzt. Gehörschutz wird benutzt. Hinweise: Zum Schutz gegen biologische Arbeitsstoffe und gegen Verletzungen ist mindestens körperbedeckende Arbeitskleidung zu tragen Kann ein kurzzeitiger Kontakt mit einer Flamme nicht ausgeschlossen werden, müssen zusätzliche Anforderungen berücksichtigt werden (z.B. Schwerentflammbarkeit). |  |  |  |  |
| Atemschutz-geräte | Gefährdung durch fehlende oder falsche Atemschutzgeräte | Geeignete Atemschutzgeräte sind vorhanden. Bei Tätigkeiten im Behälter oder sonstigen Bereichen, in denen Sauerstoffmangel oder hohe H2S-Konzentrationen zu erwarten sind dürfen nur Isoliergeräte eingesetzt werden. Die Atemschutzgeräte sind für die Verwendung in den Ex-Zonen….. geeignet. Beim Einsatz von Druckluft-Schlauch-Geräten mit Frischluftversorgung über einen Kompressor wird eine Überwachung durch eine Person jederzeit sichergestellt. Hinweis: Die Kompressorluftansaugung ist außerhalb des Gefahrenbereiches zu positionieren. Das Atemschutzgerät ist auf die PSA gegen Absturz bzw. Rettungsausrüstung abgestimmt. Die tägliche Tragezeitbegrenzung wird eingehalten. Die Atemschutzausrüstung wird mindestens täglich gereinigt. |  |  |  |  |
| 1.7 Erste-Hilfe, Alarm- und Rettungsmaßnahmen |
| Erste Hilfe | Nicht ausreichende Erstversorgung nach einem Unfall oder bei einer plötzlichen Krankheit Gefährdung von Ersthelfern und externen Rettungskräften durch fehlende Information/Kenntnis über Gefahren (z.B. durch Biogas) | Erste Hilfe Material ist vorhanden (Verbandkasten nach DIN 13157). Notrufnummern sind bekannt. Die Rettungskette ist festgelegt. Der Standort und die Anfahrtwege der Biogasanlage sind den Rettungskräften bekannt. Ausgebildete Ersthelfer sind in ausreichender Anzahl vor Ort. Auf die bestehenden Gefahren (z.B. durch Freisetzung von Biogas, bauliche Besonderheiten) sind die Ersthelfer und Rettungskräfte hingewiesen worden. |  |  |  |  |
| Rettungsaus-rüstung | Eine ungeeignete Ausrüstung behindert/verhindert die Personenrettung (Rettung kann z.B. notwendig werden, wenn eine Person bewusstlos wird oder das Atemschutzgerät versagt) | Je nach Art der Rettung bzw. des Zugangs zum Behälter müssen geeignete Rettungsgeräte und Transportmittel ausgewählt werden. Rettung in vertikaler Richtung. Rettung in horizontaler Richtung. Rettung über einen seitlichen Zugang. Wenn die Benutzung von PSA zum Retten erforderlich ist, ist der Rettungsgurt angelegt und mit dem Rettungsgerät verbunden. Für die Personenrettung stehen mindestens zwei Personen zur Verfügung. Das Rettungskonzept ist mit der Feuerwehr abgestimmt. |  |  |  |  |
| Fluchtwege und Notausgänge | Bei Gefahren kann der Behälter nicht schnell verlassen werden | Fluchtwege und Notausgänge sind vorhanden (z.B. geöffnete Mannlöcher, Öffnungen im Deckenbereich) und werden für die Dauer der Arbeiten freigehalten. Wenn die Öffnungen nicht groß genug sind, wird besondere Rettungsausrüstung vorgehalten. Unterwiesene Sicherungsposten sind in ausreichender Anzahl vor Ort. Ein sicherer Sammelplatz für die Beschäftigten ist ausgewiesen und gekennzeichnet. |  |  |  |  |
| 1.8 Arbeitsschutzorganisation |
| Aufsicht-führender | Gefährdung durch Abstimmungsprobleme | Als Aufsichtführender wurde benannt: Der Aufsichtführende ist zuverlässig und mit den Arbeiten, den dabei auftretenden Gefährdungen und den erforderlichen Schutzmaßnahmen vertraut. |  |  |  |  |
| Sicherungs-posten | Gefährdung durch Abstimmungsprobleme oder eine nicht funktionierende Rettungskette | Als Sicherungsposten wurde/n benannt: Der/die Sicherungsposten ist/sind zuverlässig, für die Aufgabe qualifiziert und mit den festgelegten Rettungsmaßnahmen vertraut. |  |  |  |  |
| Freigabe-verfahren | Gefährdung durch Abstimmungsprobleme, unvollständige Übersicht über die Schutzmaßnahmen Gefährdung durch frühzeitiges Aufheben der Schutzmaßnahmen | Schriftliches Arbeitsfreigabeverfahren ist durchführt für das Arbeitsverfahren Begehen/Reinigen von Behältern (siehe Anlage Muster-Freigabeprotokoll). Die Aufhebung der Schutzmaßnahmen erfolgt nur durch den Aufsichtführenden und wird dokumentiert, z. B. im Freigabeprotokoll. |  |  |  |  |
| Kennzeichnung von Arbeits-bereichen | Gefährdung von unbefugten Personen (z.B. auch neugierige Spaziergänger, Kinder, usw.) | Das Betreten des Arbeitsbereiches durch unbefugte Personen ist für die Gesamtdauer der Maßnahme sicher verhindert. Eine zusätzliche geeignete Absperrung (z.B. Bauzaun) ist aufgestellt. An den Zugängen zum Arbeitsbereich sind Sicherungsposten aufgestellt. An den Zugängen sind den Gefährdungen entsprechende Sicherheitskennzeichen angebracht, insbesondere: Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten - P003 Zutritt für Unbefugte Verboten – D-P006 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre – D-W021 Sämtliche zugängliche Öffnungen des Behälters werden in Arbeitspausen und bei Arbeitseinstellungen gesichert. |  |  |  |  |
| Informations-aufnahme und Wahrnehmung | Verständigungsprobleme bei schlechter Sicht-/Rufverbindung (hier z.B. bei Lärm) | Eine gesicherte, auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte Kommunikation (z.B. Handzeichen, optisches und akustisches Signal, Signalleine) ist im Vorfeld festgelegt worden. |  |  |  |  |
| Arbeitsmedizi-nische Vorsorge | Erkrankung bzw. Gefährdung der Beschäftigten durch die Tätigkeiten oder die Arbeitsumgebung | Eine Arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung gemäß § 14 Abs. 2 GefStoffV und eine arbeitsmedizinische Beratung gemäß § 14 Abs. 2 BioStoffV wurden durchgeführt. Den Beschäftigten wurde ein auf die im Arbeitsbereich vorkommenden biologischen Arbeitstoffe abgestimmtes Impfangebot unterbreitet. Für die Beschäftigten wurde ein auf die Arbeitsumgebung und auf das Arbeitsverfahren abgestimmter Vorsorgeumfang festgelegt: ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------ Teilnahmebestätigung liegen für alle Beschäftigten vor. Arbeitsmedizinische Vorsorge kann – in Abhängigkeit von der Exposition und der Arbeitsaufgabe - z.B. in Frage kommen: Lärm, Tragen von Atemschutz, Feuchtarbeiten, Haut, Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen. |  |  |  |  |
| Rohrleitungs-plan (Gas- und Substratbe-reich) | Gefahren durch austretendes Gas und Substrat | Alle zu- und abführenden Leitungen sind bekannt. Alle substratführenden Leitungen werden behälternah mittels Schieber verschlossen und gegen versehentliches Öffnen gesichert. Biogasführende Leitungen ohne geeignete Absperrmöglichkeit werden mit geeigneten Absperrmitteln (z.B. Steckscheibe) fachgerecht gasdicht verschlossen. |  |  |  |  |
| 1.9 Prüfung von Arbeitsmitteln und persönlichen Schutzausrüstungen |
| Arbeitsmittel und persönliche Schutzaus-rüstung | Gefährdung durch defekte oder fehlerhafte Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrüstung | Es werden nur entsprechend der festgelegten Prüffristen geprüfte Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrüstungen verwendet. |  |  |  |  |
| 2. Gefährdungen durch Arbeitsplatzgestaltung |
| 2.1 Verkehrswege |
| Verkehrswege (Außenbereich) | Ausrutschen, Stolpern, Stürzen, Anfahren durch Fahrzeuge | Verkehrswege sind gerade, rutschhemmend und ohne Hindernisse angelegt. Verkehrswege sind ausreichend beleuchtet. Zusätzliche Sicherung der neben den Verkehrswegen liegenden gas- und substratführenden Leitungen und Anlagenteilen. Fußgängerwege sind vom Fahrzeugverkehr getrennt und gekennzeichnet. Ausreichend Freiraum an beiden Seiten der Verkehrswege für kraftbetriebene Beförderungsmittel (≥ 0,5 m) ist vorhanden. |  |  |  |  |
| Auf- bzw. Abstiege über Leitern (auf den Behälter bzw. in den Behälter) | Abrutschen, Stürzen, Umkippen Erhöhte Gefährdung bei Standplatz > 7 m Höhe | Der Materialtransport sowie der Ein- und Ausstieg werden über das Mannloch abgewickelt. Ein- und Ausstiege sind mit Festhaltemöglichkeiten versehen bzw. die Leiterholme überragen die Überstiegstelle um mindestens 100 cm. Leitern sind gegen Wegrutschen und Umstürzen gesichert. Ab dieser Höhe sind Alternativen in Form von z.B. Gerüsten, fahrbaren Arbeitsbühnen, Hubarbeitsbühnen geschaffen worden. |  |  |  |  |
| 2.2 Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten |
| Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken | Unebenheiten bzw. Höhenunterschiede durch Bodeneinbauten oder Sedimentschichten Rutschiger Untergrund (Substrat, Wasser) Abgelegte Arbeitsmittel, Schläuche von Hochdruckreinigern, Saugschläuche, usw. | Geeignete PSA (Schuhe, Stiefel) wird getragen. Die Mitarbeiter sind unterwiesen. Auf Ordnung im Arbeitsbereich wird jederzeit geachtet. |  |  |  |  |
| 2.3 Absturz |
| Absturz (auch in Behälter) | Absturzgefahren von Leitern, Gerüsten, Einstiegsöffnungen, Rührwerksöffnungen, freiwerdende Öffnungen beim Öffnen von Foliendächern. Absturz vom nicht gesicherten Behälter bzw. nicht tragfähigen Behältereinrichtungen | Entstehende Gefahrstellen werden entsprechend der örtlichen Gegebenheiten gegen Personenabsturz für den Arbeitszeitraum mit belastbaren Materialien gesichert. An Stellen, wo keine bauliche Sicherung möglich ist, wird die Person mittels PSA gegen Absturz gesichert. Geeignete Anschlagpunkte sind vorhanden bzw. werden geschaffen. Holzdeckenkonstruktionen sind vor der Begehung auf Belastbarkeit sicher geprüft. Rettung einer in PSA gegen Absturz hängenden Person ist sicher gestellt. |  |  |  |  |
| 2.4 Behälter und enge Räume |
| Öffnen des Behälters | Explosionsgefahren durch Restgaskonzentrationen Gesundheitsgefahren durch noch vorhandene Ausgasungen (Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid) Gesundheitsgefahren durch unkontrolliert austretende, feste und flüssige Substrate und Substratablagerungen Arbeiten unter schwebenden Lasten (beim Einsatz von Kranen) Verlust der Standfestigkeit des Behälters durch Demontage von Bauteilen | Der gefährdete Bereich ist festgelegt und wird mit tragbaren Gaswarngeräten überwacht. Natürliche oder technische Lüftung ist sichergestellt. Zündquellen werden vermieden. Im Gefahrenfall werden Schutzmaßnahmen gegen die Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre (g.e.A.) durch sofortiges Unwirksam machen aller Zündquellen getroffen. Gefahrstoff- und Sauerstoffkonzentration werden kontinuierlich überwacht, Natürliche oder technische Lüftung ist sichergestellt. Geeigneter Atemschutz wird verwendet. Hautkontakt wird vermieden. Trennung in Schwarz-Weiß-Bereich ist erfolgt. Geeignete PSA wird getragen. Regelmäßige Reinigung und Desinfektion werden durchgeführt. Hautschutzplan liegt vor. Einweiser wird eingesetzt, wenn der Kranführer die Last nicht beobachten kann. Schutzhelme werden getragen. Lange Bauteile werden mit Leitseilen geführt. Beim Anheben der Last befindet sich keine Person zwischen Last und festen Gegenständen / Bauteilen. Es wird verhindert, dass sich Personen unter schwebenden Lasten aufhalten. Die Beseitigung oder Änderung von baulichen Anlagen oder Einrichtungen erfolgt nur unter Anleitung eines Fachkundigen. Nachweis der Standsicherheit nach baulichen Veränderungen liegt vor. |  |  |  |  |
| 3. Gefährdungen durch ergonomische Faktoren |
| 3.1 Schwere körperliche Arbeit |
| Job Rotation und Tragezeitbe-grenzung | Gefährdung durch Hitze Gefährdung durch Arbeitsschwere Gefährdung durch (Tragen von) Schutzkleidung und sonstiger PSA | Eine Gefährdungsbeurteilung für Hitzearbeit liegt vor, siehe DGUV Information 213-022 (BGI 7002). Es sind Schutzmaßnahmen wie z.B. Arbeitszeitbegrenzungen, Erholungszeiten, Bereitstellung von geeigneten Getränken festgelegt. Ggf. vorhandene Tragezeitbegrenzungen werden beachtet (z.B. Atemschutzgeräte). |  |  |  |  |
| 3.2 Beleuchtung |
| Beleuchtung des Behälters und sonstiger Arbeitsplätze | Durch unzureichende Beleuchtung können Personen und Gefahrstellen nicht rechtzeitig erkannt werden Bei einer explosionsfähigen Atmosphäre kann das Leuchtmittel zur Zündquelle werden Erhöhte elektrische Gefährdung durch leitfähige Umgebung (z.B. Feuchtigkeit, enge Räume) vorhanden | Ausreichend Tageslicht ist vorhanden. Angemessene, blendfreie künstliche Beleuchtung ist vorhanden (siehe ASR A3.4). Die Leuchtmittel und die Zuleitungen sind für den Einsatz im Ex-Bereich geeignet. Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln nur an Steckdosen mit nachweislich geprüften 30 mA FI. Bei Unklarheit Verwendung von Kabelverlängerung mit ortsveränderlicher Fehlerstrom-Schutzeinrichtung z.B. PRCD-S. Siehe DGUV Information 203-004 (BGI 594) DGUV Information 203-006 (BGI 608). |  |  |  |  |
| 3.3 Klima |
| Klimatische Bedingungen im Behälter | Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch ungünstige klimatische Bedingungen z.B. durch hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit | Ausreichende, zugfreie Be- und Entlüftung, sowie Kühlung, ist durch technische Lüftung während der gesamten Arbeitszeit sichergestellt. Es wird „Job Rotation“ durchgeführt, um die klimatischen Belastungen zu reduzieren. Es werden ausreichende Mengen an (alkoholfreien) Getränken außerhalb des Arbeitsbereiches zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |
| 4. Mechanische Gefährdung |
| 4.1 Ungeschützte bewegte Maschinenteile |
| Ungeschützt bewegte Teile | Stoßen, Schneiden, Quetschen bei unvorhergesehenen Anfahrvorgängen von nicht gegen Wiedereinschalten gesicherten Komponenten z.B. Rührwerke, Schnecken | Betreffende Anlagen und Betriebsmittel sind freigeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert. Schriftliches Freigabeverfahren ist durchgeführt. |  |  |  |  |
| 4.2 Teile mit gefährlicher Oberfläche |
| Teile mit gefährlichen Oberflächen | Stoß-, Riss-, Schnittverletzungen an Ecken, scharfen Kanten oder stillstehenden Komponenten (z.B. Rührwerke, Schnecken, Heizsystem) Erschwerend: vorgenannte Gefahrenstellen sind durch Sedimentüberdeckungen zunächst nicht sichtbar Riss-, Schnittverletzung an sich bewegenden (z.B. rotierenden) Aufsätzen von Drehsaugrohren von Saugbaggern (oder bedarfsweise eingesetzten Lösewerkzeugen) An allen vorgenannten Gefahrenstellen: Gefahr der Beschädigung von PSA (Schutzkleidung, Schläuche des umgebungsluftunabhängigen Atemschutzes) | Lage der technischen Einrichtungen im Behälter ist bekannt. Die Mitarbeiter sind unterwiesen. Freigelegte technische Einrichtungen werden abgedeckt oder aus dem Arbeitsbereich entfernt. |  |  |  |  |
| 4.3 Transportmittel |
| Bewegte Transportmittel, Arbeitsmittel | Aufenthalt unter schwebenden Lasten (z.B. bei Verwendung von Lastaufnahmeeinrichtungen) Angefahren werden durch im Behälter eingesetzte Erdbaumaschinen Angestoßen werden durch Schaufeln bzw. Löffel von Erdbaumaschinen Angestoßen werden durch Drehsaugrohre von Saugbaggern Gefahr durch kippende Fahrzeuge (z.B. Minibagger) Gegenseitige Gefährdung beim Einsatz von mehreren Erdbaumaschinen/Fahrzeugen | Vor Aufnahme der Tätigkeiten werden die einzelnen Arbeitsverfahren aufeinander abgestimmt und im Rahmen des Freigabeverfahrens festgelegt. Die Mitarbeiter sind unterwiesen. Geeigneter Kopfschutzwird getragen. Fahrzeuge werden nur auf sicherem/tragfähigen Grund abgestellt und betrieben. Entsprechend der Arbeitsweise und den eingesetzten Fahrzeugen sind Schutzmaßnahmen gegen Umstürzen umgesetzt (Fahrerrückhaltesystem, Überrollschutz). |  |  |  |  |
| 4.4 Unkontrolliert bewegte Teile |
| Unkontrolliert bewegte Teile | Herabfallen z.B. von Arbeitsmitteln aus höher gelegenen Arbeitsbereichen (Deckenbereich Behälter, Gerüste, Gelenk- Arbeitsbühnen) Schlagen von Schläuchen von Hochdruckreinigern Verletzungsgefahr durch Ansaugen von Körperteilen, Bekleidungsstücken, PSA | Vor Aufnahme der Tätigkeiten werden die einzelnen Arbeitsverfahren aufeinander abgestimmt und im Rahmen des Freigabeverfahrens festgelegt. Die Mitarbeiter sind unterwiesen. Geeignete PSA wird getragen. Nicht benötigte Arbeitsmittel, Werkzeuge etc. werden nicht in einem Abstand von 2 m zu Öffnungen abgelegt/gelagert. Bei den eingesetzten Fahrzeugen sind Schutzmaßnahmen gegen herabfallende Gegenstände getroffen (Schutzaufbau Fahrerkabine). Druckstöße werden vermieden. Schutzabstände nach der Betriebsanweisung Saugbagger werden eingehalten. |  |  |  |  |
|  | Verschüttung durch Sedimentabbrüche | Die Sedimentschicht wird gleichmäßig horizontal abgetragen. Das Entstehen von größeren Abbruchkanten wird durch Böschungswinkel von max. 45° verhindert. Die Sedimentschicht wird nicht unterhöhlt. |  |  |  |  |
| 5. Elektrische Gefährdung |
| 5.1 Grundsätze |
| Ortsveränder-liche elektrische Arbeitsmittel | Gefährliche Körperströme, Brandgefahr, Lichtbogenbildung, Verbrennungen Bei einer explosionsfähigen Atmosphäre kann das elektr. Arbeitsmittel zur Zündquelle werden Erhöhte elektrische Gefährdung durch leitfähige Umgebung (z.B. Feuchtigkeit, enge Räume) vorhanden | Elektrische Arbeitsmittel werden von einer Elektrofachkraft instand gehalten. Elektrische Arbeitsmittel und bewegliche Leitungen werden regelmäßig und vor jedem Einsatz auf äußerlich erkennbare Mängel untersucht. Bei Beschädigungen werden sie repariert oder der Verwendung entzogen. Verwendungsverbot bis zum Aufheben der Schutzmaßnahmen durch den Aufsichtführenden oder: Die elektr. Arbeitsmittel sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Anschluss von elektrischen Arbeitsmitteln nur an Steckdosen mit nachweislich geprüften 30 mA FI. Bei Unklarheit Verwendung von Kabelverlängerung mit ortsveränderlicher Fehlerstrom-Schutzein-richtung z.B. PRCD-S. Siehe DGUV Information 203-004 (BGI 594) DGUV Information 203-006 (BGI 608).. |  |  |  |  |
| 6. Gefährdungen durch Stoffe |
| 6.1 Gesundheitsschädigende Wirkung von Gasen, Dämpfen, Aerosolen, Stäuben, flüssige und feste Stoffe |
| Gaswarngerät | Gefährliche Gaskonzentrationen (z.B. H2S, CO2, CH4, O2-Mangel) können vor und während der Arbeiten auftreten | Ein für den Einsatz geeignetes, funktionsfähiges und kalibriertes Gaswarngerät ist vorhanden. Der Aufsichtführende legt vor Arbeitsaufnahme die Messstrategie fest (Freimessen vor Einstieg, Messpunkte, kontinuierliche Konzentrationsüberwachung und Freimessen vor dem Aufheben von Schutzmaßnahmen). Die mit dem Freimessen sowie dem Durchführen von Konzentrationsüberwachungen betrauten Personen verfügen über die erforderliche Fachkunde. Der Grundsatz DGUV Grundsatz 313-002 (BGG 970) Auswahl, Ausbildung und Beauftragung von Fachkundigen zum Freimessen nach der DGUV-Regel 113-004 (BGR 117-1) wird beachtet. Ergebnisse von Messungen werden im Rahmen des Freigabeverfahrens dokumentiert. |  |  |  |  |
| 6.2 Sonstige Einwirkungen (Gerüche/Sauerstoffmangel) |
| Belüftung von Behältern | gesundheitsschädliche Atemluft Durch plötzlich austretende Gaskonzentrationen besteht Vergiftungs- und Explosionsgefahr Gefährdung durch Abgase von Verbrennungsmotoren der eingesetzten Arbeitsmittel (z.B. Minibagger, usw.) | Der Behälter wird einen entsprechenden ausreichenden Zeitraum vor den Arbeiten belüftet: Stunden. Luftwechselrate: Ausreichende, zugfreie Be- und Entlüftung ist durch technische Lüftung während der gesamten Arbeitszeit sichergestellt. Ein für den Einsatz geeignetes und funktionsfähiges Lüftungsgerät ist vorhanden. Der Ex-Schutz wird beachtet. Es wird sichergestellt, dass im Gefahrfall eine für alle Beteiligten erkennbare Warnung ergeht (z.B. durch den Sicherungsposten). Eine Querlüftung der Arbeitsbereiche wird sichergestellt. Die Lüftung wird: saugend , drückend bzw. aus einer Kombination von beidem ausgeführt . Damit die Behälter „raumerfüllend“ gespült werden, also die Gase und andere Stoffe aus den Behältern entfernt werden, ist die Belüftung die wirksamere Maßnahme als die Entlüftung (Absaugung). Sofern nur eine Zugangsöffnung vorhanden ist, kann dies z. B. durch eine Belüftungsleitung (Zuluftleitung) in den Behälter erfolgen. Dabei wird die Zuluft (in der Regel Außenluft) gegenüber der Zugangsöffnung in den Behälter geleitet. Der Ansaug- und Abblasebereich der Belüftungseinrichtung liegt in einem sicheren Bereich. Bei der Wahl des Abblasebereiches werden die Wetterlage und Windrichtung berücksichtigt. Die Wirksamkeit der Lüftung ist durch Freimessen sichergestellt. |  |  |  |  |
| 7. Gefährdung durch Explosionen |
| 7.1 Gefahren durch gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (g.e.A.) |
| Explosionsge-fahr allgemein | Wirksame Zündquellen lösen die Explosion von g.e.A. aus | Inertisierung Die Bildung g.e.A. kann in besonderen Fällen durch Inertisierung (z. B. durch Einleitung von Stickstoff) verhindert werden. Für die Inertisierung wurde eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. In dieser gesonderten Gefährdungsbeurteilung wurden insbesondere wirksame Maßnahmen zur Vermeidung der Gefährdung durch Ersticken getroffen. Gefährdete Bereiche festlegen Es wurde ein gefährdeter Bereich festgelegt. Dieser Bereich umfasst den Innenraum des zu reinigenden Behälters einschließlich seiner Öffnungen, der ggf. oberhalb, unterhalb oder seitlich der Öffnungen liegenden Räume oder Anlagenteile, der an den Außenseiten ggf. den Behälter begrenzenden Wände sowie einen horizontalen Sicherheitsabstand von ____ m (ausgehend von der Behälteraußenwand). Bei der Bemessung des horizontalen Sicherheitsabstandes wurde berücksichtigt, ob Arbeiten mit Zündgefahr, die einen erweiterten Wirkbereich haben können, verrichtet werden müssen. Die Witterungsbedingungen (z.B. Temperatur, Luftdruck) bei der Festlegung des gefährdeten Bereiches am Tag der durchzuführenden Arbeit sind berücksichtigt. Kennzeichnung des gefährdeten Bereiches Der gefährdete Bereich ist an den möglichen Zutrittstellen deutlich mit der unter Ziffer 1.8 „Kennzeichnung von Arbeitsbereichen“ aufgeführten Sicherheitskennzeichnung ausgewiesen. Zündquellenvermeidung Kann das Vorhandensein einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre nicht verhindert werden, sind wirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Zündquellen zu treffen, hier insbesondere: Die verwendeten elektrischen und nichtelektrischen Geräte entsprechen mindestens der Kategorie 3G i.S.d. RL 94/9/EG bzw. 2014/34/EU (gültig ab 18.04.2014) Spannungsfreiheit wird sichergestellt. Bei nichtexplosionsgeschützten elektrischen Geräten und Installationen muss die Spannungsfreiheit sichergestellt werden, soweit diese nicht aus dem explosionsgefährdeten Bereich entfernt werden können. Das Auftreten von Reib- und Schlagfunken wird insbesondere durch Maßnahmen nach TRBS 2152 Teil 3, Nummer 5.4 verhindert. Die elektrostatische Aufladung von Personen, Arbeitsmitteln, PSA (z. B. Schutzanzüge) und Einbauten wird insbesondere durch Maßnahmen nach TRBS 2153 verhindert. Aufheben des gefährdeten Bereiches Es kann ausgeschlossen werden, dass im gefährdeten Bereich g.e.A. auftreten kann: Restmengen von Biogas sowie Restmengen Biogas freisetzender Substrate wurden beseitigt. Der gefährdete Bereich wurde gemäß Ziffer 6.1 „Gaswarngerät“ dieser Handlungshilfe freigemessen. |  |  |  |  |
| 8. Biologische Gefährdung |
| Biologische Gefährdungen (durch Mikroorganismen und Viren, Allergene und toxische Stoffe) | Gesundheitliche Gefährdungen: Infektionen, sensibilisierende und toxische Wirkungen | Im Rahmen der gemäß § 5 BioStoffV durchzuführenden Informationsermittlung sind ausreichende Informationen über die im Arbeitsbereich vorkommenden biologischen Arbeitstoffe eingeholt worden. Die Schutzmaßnahmen sind auf die höchste ermittelte Risikogruppe abgestimmt. Bereitstellen von: Waschgelegenheiten, Schwarz-Weiß-Trennung, Schutzkleidung und PSA. Reinigung von verunreinigten Arbeitsmitteln, Arbeitsräumen und Fahrzeugen gemäß Reinigungsplan nach Beendigung der Tätigkeiten. Organisation von personenbe-zogenen Hygienemaßnahmen über einen Hygieneplan. Reinigung von verschmutzter Arbeitskleidung, Schutzkleidung und PSA. Organisation von arbeitsmedi-zinischer Vorsorge (incl. Beratung). |  |  |  |  |
| 9. Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen |
| 9.1 Lärm |
| Einsatz von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen | Lärm | Expositionszeiten werden möglichst verringert. Job Rotation wird wo nötig durchgeführt. Ab einem Tages-Lärmexpositionspegel > 80 dB(A) wird geeigneter Gehörschutz zur Verfügung gestellt und ab 85 dB(A) zwingend getragen. |  |  |  |  |
| 10. Psychische Belastungsfaktoren |
| 10.1 Arbeitszeitregelungen |
| Arbeitszeit | Arbeitszeiten, Erholzeiten und Pausen nicht einhalten | Regelarbeitszeiten werden eingehalten. Ruhepausen (z.B. auch Tragezeitbegrenzung, Rotation, usw.) werden eingehalten. |  |  |  |  |

| Arbeitsverantwortlicher/Aufsicht (Erteiler der Freigabe) |  | Betreiber/Anlagenverantwortlicher |
| --- | --- | --- |
| Firma |  |  | Firma |  |
| Ansprechpartner |  |  | Ansprechpartner |  |
| Telefon |  |  | Telefon |  |
| Mobil |  |  | Mobil |  |

Freigabeprotokoll für das Reinigen von Behältern

Anlagenbereich (Vorgrube, Fermenter, Nachgärbehälter, Gärrestelager, etc.):

______________________________

Arbeitsstelle: (Anlage/Ort/Straße/Nr.): ___________________________________________

Durchzuführende Arbeiten: 1) _________________________________________________

_________________________________________________________________________

Rohrleitungspläne liegen vor:     ja      nein

Gefährdungsbeurteilung liegt vor

Achtung! 	Es dürfen nur die in der Freigabe genannten Arbeiten durchgeführt werden.

Eine eigenmächtige Erweiterung des Arbeitsumfanges ist nicht zulässig!

Anlage/Anlagenteil ist in folgendem Zustand:

elektrische Anlage allpolig freigeschaltet (Rührwerk, elektr. Anlagen, Heizung etc)

Anlage entleert	 Anlage teilweise entleert	seit (Datum/Uhrzeit): ________________

Gasleitungen abgesperrt 	 Substratzufuhr gesperrt 	 Substratablauf gesperrt

Anlage ist gasführend, unter Druck        gasführend/Restgas 2)	 unbekannt 3)

Anlage gegen wiedereinschalten gesichert

Der Einstieg/die Begehung der Behälter ist über einen sichern Weg möglich.

Rohbiogaszusammensetzung:

Rohbiogas 4)    .……. Vol.-% Methan 		.......... Vol.% Schwefelwasserstoff

.…… Vol.-% Kohlendioxid		……... Vol.-% Ammoniak

Temperatur: _______ °C

Sicherheitsmaßnahmen an der Arbeitsstelle:

Freimessen des Arbeitsbereichs 			 Vermeiden von Zündquellen

messtechnische Überwachung der Gaskonzentration im Arbeitsbereich

Belüftung notwendig          .......m3/h          gefahrloses Abführen des Gases

Arbeiten unter Atemschutz (umgebungsluftunabhängig)

Rettungskonzept liegt vor 5) 		   Einweisung in Fluchtwege ist erfolgt

Feuerlöscher bereitgestellt

Sicherungsposten: _____________    Koordinator: ____________________________

Gefährdungsbeurteilung ist Bestandteil des Protokolls

gefährdeter Bereich ist festgelegt

Arbeitsstelle zum Arbeiten freigeben

| Arbeitsverantwortlicher /Aufsicht alle an der Arbeit Beteiligten/Verantwortlichen sind eingewiesen und die Arbeitsstelle ist zum Arbeiten freigegeben |
| --- |
| Name: |  | Datum: |  | Zeit: |  | Unterschrift: |  |
| Betreiber/Anlagenverantwortlicher Die Freigabe wird mitgetragen |
| Name: |  | Datum: |  | Zeit: |  | Unterschrift: |  |

Treten im Arbeitsablauf – z.B. auch hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen – unvorhersehbare, unklare oder zweifelhafte Verhältnisse ein, so ist mit dem Betreiber/Anlagenverantwortlichen Rücksprache zu halten.

Freigabeprotokoll - Rückgabe

Rückgabe der Behälters an den Betreiber

| Arbeitsverantwortlicher/Aufsicht Behälter zurückgegeben |
| --- |
| Name: |  | Datum: |  | Zeit: |  | Unterschrift: |  |
| Betreiber/Anlagenverantwortlicher Behälter zurückerhalten |
| Name: |  | Datum: |  | Zeit: |  | Unterschrift: |  |

1) Ggf. die durchzuführenden Arbeiten separat beschreiben.

2) Restgase können im Arbeitsbereich freigesetzt werden.

3) Die Anlage ist als gasführend und unter Druck stehend zu betrachten. Der Betreiber/ 
   Anlagenverantwortliche kann die Anlage nur in einem nicht definierten Zustand übergeben.

4) Gaskonzentration ist unmittelbar vor Aufnahme der Arbeiten zu messen.

5) Das Rettungskonzept ist ggf. mit der Feuerwehr abzustimmen.